Техническое задание

(таблица технического соответствия)

Аппарат для снятия зубных отложений

Скайлер стоматологический для снятия зубных отложенийP5 NEWTRON XS LED, производства  Satelec S.A.S. Инструменты и РМ, Франция

| № п/п | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра, по ТЗ | Наличие функции или предлагаемая величина параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |  |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |  |
| 1,3 | Соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009, ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 50267.0.2-2055 (ГОСТ Р 51318.14.1-2006) | Наличие |  |  |
| 2. Общие технические требования |
| 2.1 | Входное напряжение источника питания, В | ~220 - 230 |  |  |
| 2.2 | Частота, Гц | 50 |  |  |
| 2.3 | Напряжение питания основного блок, не более, В | ~24 |  |  |
| 2.4 | Частота колебаний наконечника не менее, кГц | 28 |  |  |
| 2.5 | Давление воды в интервале не менее, бар | 0,1 – 5,0 |  |  |
| 2.6 | Вес, не более, кг | 2,2 |  |  |
| 2.7 | Объем емкости системы ирригации, мл не менее | 300 |  |  |
| 2.8 | Яркость освещения, люкс не менее | 90 000 |  |  |
| 2.9 | Амплитуда колебаний в диапазоне, нМ не уже | 4-200 |  |  |
| 2.9 | Габариты мм не более | 158х125х290 |  |  |
| 3. Функциональные требования |
| 3.1 | Медицинское изделие предназначенное для использования в стоматологической практике для удаления зубного камня | Наличие |  |  |
| 3.2 | Пьезоэлектрический принцип создания ультразвуковых колебаний | Наличие |  |  |
| 3.3 | Кавитационный эффект при работе скайлера для повышения эффективности работы | Наличие |  |  |
| 3.4 | Подключение воды от стоматологической установки или другого источника | Наличие |  |  |
| 3.5 | Регулятор интенсивности ультразвуковых колебаний | Наличие |  |  |
| 3.6 | Регулятор количества подаваемой воды на наконечник | Наличие |  |  |
| 3.7 | Ножная педаль управления скайлером | Наличие |  |  |
| 3.8 | Специальный ключ для подсоединения насадок к ручке скайлера с контролем момента затяжки | Наличие |  |  |
| 3.9 | Автоматический контроль частоты колебаний при работе | Наличие |  |  |
| 3.10 | Электромагнитный клапан включения подачи воды | Наличие |  |  |
| 3.11 | Легко съемная ручка скайлера | Наличие |  |  |
| 3.12 | Стерилизация ручки скайлера, насадок и ключа в автоклаве при температуре не менее, оС | 132 |  |  |
| 3.13 | Автоклавирование съёмной ручки при давлении МПа | 0.22 |  |  |
| 3.14 | Кабель имеет оболочку из силиконового геля для его большей подвижности и мягкости | наличие |  |  |
| 3.15 | Электромагнитный вентиль для контроля притока жидкости | наличие |  |  |
| 3.16 | Система цветового кодирования для легкого выбора мощности для каждой насадки. | наличие |  |  |